## Slide 1
自律開発パイプライン
粗いアイデアと自動発見から、検証済みPRまで
全体図・詳細図 v2
発見
選別
割当
実装
検証
PR
GitHub Issue #22 を基に再整理
Notes: Source: https://github.com/Kottiee/dev-pipeline2/issues/22

## Slide 2
目指す自律化の範囲
人の粗いアイデアとAgentの改善提案を、同じ開発キューへ統合する
現在
人がIssueを登録
目的と条件を入力
AIが実装
テストと修正を反復
フェーズごとに承認
人が毎回判断
RESOLVED
PRやデプロイとは未接続
今回の目標
人が粗いIssueを投入
アイデアだけでも受け付ける
AgentもIssueを提起
コード・CI・依存関係を観測
共通の仕様化と優先付け
実行可能なIssueをReady Queueへ
検証済みDraft PR
独立CIとレビューを通過
初期範囲
開発段階のIssue受付からDraft PRまで。 本番運用の監視とデプロイは対象外。
設計ドラフト 2026-09-15
02
Notes: Current behavior sources: /Users/natto/Projects/dev-pipeline2/README.md and spec.md. Target design: GitHub Issue #22.

## Slide 3
システム全体像
GitHubを正式記録にし、ローカル側は実行と使用枠管理へ絞る
1 Issue Intake
人のIssue
Agent候補
2 Refinement
調査・仮定
受け入れ条件
3 Priority Policy
重複・価値
リスク・依存
4 Capacity Broker
使用枠・適性
実行上限
5 Workspace
branch
worktree
6 Agents + CI
テスト作成 / 実装 / 独立CIゲート / レビュー
7 GitHub PR
修正ループ / 人間判断 / 条件付きMerge
GitHub
Issue・PR・レビューの正式記録
Local WorkStore
実行リース・使用枠・ログ・再試行
設計ドラフト 2026-09-15
03
Notes: Design source: https://github.com/Kottiee/dev-pipeline2/issues/22

## Slide 4
Issue受付と仕様化
入口は異なるが、実装前に同じReady条件へそろえる
入力
人が投入した粗いIssue
CI失敗・Flaky Test
TODO・未テスト領域
依存更新・脆弱性
文書と実装の不一致
Issue候補
1
人の意図または観測根拠
2
コードと既存仕様の調査結果
3
不足を補う明示的な仮定
4
機械判定できる受け入れ条件
5
推定規模と変更範囲
6
リスク・依存・重複判定
判定
自動実行
低リスク
小規模
機械検証可能
質問待ち
結果が大きく変わる判断だけを集約
保留・統合
重複・根拠不足・方針外
設計ドラフト 2026-09-15
04
Notes: Design source: GitHub Issue #22. Issue candidates require evidence and machine-checkable acceptance criteria.

## Slide 5
自律実行ループ
テスト作成、実装、機械判定、意味レビューの役割を分ける
Scheduler
使用枠・適性・上限から実行Agentを選ぶ
専用worktree
Issueごとのbranchと環境
Coding Agents
Test Agentが追加
Implementation Agentが実装
Independent CI
保護された定義で機械判定
Independent Review Agent
別セッションで差分と証跡を検査
Repair Run
失敗内容だけを受け取り修正
Draft PR
最終CIとリスク判定へ
停止条件
同じ失敗が続く / Run・時間・使用量の上限 / 権限または仕様判断が必要
停止時はコードを破棄せず、証跡付きで人間へ引き渡す
設計ドラフト 2026-09-15
05
Notes: Related repository issues: #17 Failure Recovery, #20 Diagnostic Agent, #21 reviewer-generated test isolation.

## Slide 6
CIの信頼境界
新規テストの内容と、改変できない実行・判定経路を区別する
信頼しない領域
Agent workspace
●
生成コード
●
生成テスト
●
リポジトリ内の指示
●
Issue本文・外部入力
●
Agentが提案したコマンド
境界
許可済み
Job IDのみ
Agentから独立した領域
Independent CI control plane
●
基準ブランチのCI定義
●
一時コンテナ・制限された権限
●
型・lint・セキュリティ検査
●
署名された結果とログ
●
合否だけを実行ループへ返す
現状の課題: Agentが生成した devpipeline-tests.json の文字列をホストが shell=True で実行する
設計ドラフト 2026-09-15
06
Notes: Current implementation: /Users/natto/Projects/dev-pipeline2/dev_pipeline/prompts/run.txt and dev_pipeline/pipeline.py lines 146-148.

## Slide 7
人間が介入する境界
通常処理を自動化し、判断や不可逆な変更だけを止める
LOW
自動実行・Draft PR候補
1
テスト追加
2
文書整合性
3
限定的な内部リファクタ
4
安全な依存更新
MEDIUM
PR作成後に人間確認
1
ユーザー動作の変更
2
新しい依存関係
3
複数領域への変更
4
大きな差分
HIGH
実装開始前に方針確認
1
認証・決済
2
個人情報
3
破壊的DB変更
4
権限・CI設定変更
OUT OF SCOPE
初期版では実行しない
1
本番デプロイ
2
本番データ操作
3
秘密情報の変更
4
保護ルールの回避
判定ルールはコード化し、Agentの自己申告だけでリスクを下げない
設計ドラフト 2026-09-15
07
Notes: Risk examples are the proposed policy baseline from GitHub Issue #22 and the design discussion.

## Slide 8
使用枠連動スケジューラ
価値の高い仕事を先に並べ、残量は同順位タスクの割当に使う
Ready Queue
優先度・リスク・対象ファイル
Scheduler
残量 / リセットまで
成功率 / 平均所要時間
Agent A
複雑な実装
利用可能枠
Agent B
独立レビュー
利用可能枠
Agent C
探索・小規模修正
利用可能枠
制約
●
同時実行数とProvider制限を守る
●
IssueごとにRun・時間・使用量の上限を持つ
●
同一ファイルを触るタスクは直列化する
●
消費だけを目的としたタスクを作らない
設計ドラフト 2026-09-15
08
Notes: Current repository already records token and allocation usage. Proposed change uses capacity data for scheduling while preserving task priority.

## Slide 9
二つのIssue起点
人の要求とAgentの改善提案は、入口の審査だけを変えて同じReady Queueへ送る
人が提起
粗いアイデア
欲しいことを短く登録
詳細仕様は不要
一次要求として受付
意図を尊重し、仕様化へ送る
source:human
Agentが提起
開発中の観測
CI・コード・依存関係
文書との不一致
候補の根拠審査
重複・再現性・確信度を確認
source:agent
共通の仕様化
調査・仮定・受け入れ条件
変更範囲とリスク
Ready Queue
実行可能なIssueだけを登録
違い
人のIssueは意図が根拠。AgentのIssueは観測証拠が必要。Ready後は共通ルールで優先付けする。
設計ドラフト 2026-09-15
09
Notes: Human and agent-originated issues converge after different intake checks. Production telemetry is outside the initial scope.

## Slide 10
粗いIssueの仕様化
Agentは既存コードと仕様から不足を補い、質問を例外処理にする
1 粗いIssue
目的やアイデアだけ
2 現状調査
コード・テスト・文書
既存の設計慣行
3 実装可能な仕様
受け入れ条件・仮定
対象外・依存関係
4 Ready判定
合否が定義できるか
安全に仮定できるか
仮定して進む
可逆・局所的・既存慣行に沿う
質問をまとめて保留
結果が大きく変わる
課金・削除・公開・方針衝突
Ready条件
目的・受け入れ条件・変更範囲・リスク・依存関係が記録され、実装後の合否を機械判定できる
設計ドラフト 2026-09-15
10
Notes: The refinement agent should batch questions and proceed on explicit, reversible assumptions whenever possible.

## Slide 11
優先順位と着手選択
価値を先に決め、利用枠は同順位の仕事をどのAgentへ渡すかに使う
Ready Queue
人 新しい検索体験
AI Flaky Test修正
人 CSV出力
AI 未テスト領域
共通の優先度評価
1
プロダクト目標への寄与
2
障害・依存関係・期限
3
仕様と検証条件の充足
4
差分規模と成功可能性
5
権限・データ・不可逆性
実行順
1 最上位のReady Issue
人の固定指定があれば最優先
2 依存が解けたIssue
同一ファイル競合を避ける
3 待機
仕様不足・高リスク・枠不足
設計ドラフト 2026-09-15
11
Notes: Issue source remains metadata. Human-origin does not bypass readiness or risk checks. A human pin can override ordering.

## Slide 12
誰がテストを書き、誰が合否を決めるか
新規テストはAgentが作る。独立CIは実行結果を固定し、レビューが検証内容を確認する
Ready Issue
受け入れ条件
Test Agent
仕様から新規テストを追加
Implementation Agent
テストを満たすコードを実装
Independent CI
既存＋新規テスト
build・型・lint
セキュリティ検査
Review Agent
新規テストが受け入れ条件を
十分に検証するか確認
Repair Agent
CI失敗またはレビュー指摘を修正
Draft PR
検証結果と仮定を記録
重要
独立CIが保証するのは実行経路と結果。新規テストの妥当性はReview Agentが検査し、必要なら人が最終確認する。
設計ドラフト 2026-09-15
12
Notes: The wording deliberately avoids calling newly generated tests trusted. The CI control plane is independent from the implementation agent.

## Slide 13
異常時の行き先
失敗を無制限に回さず、原因ごとに修正・待機・人間判断へ分岐する
検出
処理
行き先
テスト失敗
Repair Agentがログから修正
再CI。上限超過で停止
仕様不足
安全な仮定で仕様を補完
重大判断だけ質問待ち
使用枠不足
別Providerへ割当を試す
不可ならReady Queueへ戻す
競合・依存待ち
同一領域を直列化しrebase
解消後に自動再開
設計ドラフト 2026-09-15
13
Notes: Retries are bounded by run count, elapsed time and usage budget. Work and evidence remain available when a run stops.

## Slide 14
dev-pipeline2の残し方
現行システムを主制御にせず、ローカル実行に固有の機能だけを抽出する
現行
dev-pipeline2
1 独自Issue・状態管理
2 フェーズ分割と承認
3 Agent CLI実行
4 検証とレビュー
5 使用量・ログ・再開
責務を分割
重複を外す
残す
Local Capacity & Runner Broker
● Provider / Agent CLIの切替
● 使用枠と同時実行数の管理
● worktreeリース・停止・再開
● ローカルログと実行上限
GitHubへ移す
Issue・PR・状態・承認・Required Checks
gh-aw / GitHub Actions / Rulesetが正式な制御面を担う
結論
既存資産だから残すのではなく、ローカル実行に固有の機能だけを再利用する。抽出コストが高ければ小さく書き直す。
設計ドラフト 2026-09-15
14
Notes: Current repository capabilities were reviewed in README.md, spec.md, dev_pipeline/pipeline.py, allocation.py and usage.py.

## Slide 15
採用事項と未決定事項
設計の骨格を固定し、運用上の強さだけを段階的に決める
1
GitHubが正式記録
Issue / PR / Checks
Rulesetで完了条件を固定
2
二つのIssue入口
人の粗い要求
Agentの根拠付き候補
3
共通Ready Queue
仕様化・優先度
依存・リスク判定
4
薄いローカル基盤
使用枠・Agent割当
worktreeと停止処理
設計を練り直す論点
1
Agent Issue公開
候補としてDraftに置くか、閾値通過後すぐ正式Issueにするか
2
優先度の重み
人の固定指定、価値、依存、コスト、リスクをどう配点するか
3
質問の閾値
どの判断まで仮定で進め、どこから人へまとめて聞くか
4
自動Merge
Draft PR完成で止めるか、低リスク変更だけMergeまで許可するか
設計ドラフト 2026-09-15
15
Notes: Design source: GitHub Issue #22. These four decisions should be resolved before implementation planning.